2. Pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daļa Ropažu Kultūras centra galvenās ieejas ārdurvju un terases durvju nomaiņa.
Objekts: Ropažu Kultūras centrs
Objekta adrese: Sporta iela 2, k-2, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
  1. Galvenās ieejas durvis (ārdurvis)
Prasības	Pretendenta piedāvājums
Darbi:
Esošo galvenās ieejas durvju demontāža
Jaunu durvju montāža
Specifikācija:
Galvenās ieejas durvis ar abpusēju durvju rokturi un slēdzenes mehānismu
Materiāls: plastmasas rāmis, balts
Stiklojums: 2 stiklu pakete, stikla biezums 4 mm
Sistēma: divviru plastmasas durvju sistēma esošajā stikla sienas konstrukcijā
Ailes/durvju izmēri: 1785 x 2275 mm (izmēru precizēt uz vietas)
Papildmateriāli:
Montāžas putas, dībeļi, skrūves, blīves u.c.

  1. Terases durvis (ārdurvis)
Prasības	Pretendenta piedāvājums
Darbi:
Esošo terases durvju demontāža
Jaunu durvju montāža
Specifikācija:
Terases durvis ar abpusēju durvju rokturi un slēdzenes mehānismu
Materiāls: plastmasas rāmis, balts
Stiklojums: 2 stiklu pakete, stikla biezums 4 mm
Sistēma: divviru plastmasas durvju sistēma esošajā stikla sienas konstrukcijā
Ailes/durvju izmēri: 1788 x 2205 mm (izmēru precizēt uz vietas)
Papildmateriāli:
Montāžas putas, dībeļi, skrūves, blīves u.c.

Ropažu KC galvenās ieejas durvis	Ropažu KC terases ieejas durvis