TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daļa Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois” ārdurvju nomaiņa.
Objekts: Ropažu Mūzikas un mākslas skola “Rodenpois”
Objekta adrese: Rīgas iela 6, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV–2135

Esošā durvju demontāža un jaunu durvju montāža ar ailes apdari
Prasības	Pretendenta piedāvājums
Darbība / Esošo durvju demontāža / Jaunu durvju montāža (Durvis 1700x2300 mm, izmēru precizēt uz vietas) / Skaits – 1 kompl. / Palīgmateriāli (montāžas putas, dībeļi, skrūves u.c.)
Durvju tehniskie parametri:
Durvju veids: Alumīnija ārdurvis ar alumīnija profilu sistēmu Ponzio PE78NHI
Stiklojums: 4LowE/18ch/4/18ch/4LowE (Ug-0,5)
Durvju izmēri: Platums 1700 mm, augstums 2300 mm (izmērus nepieciešams precizēt uz vietas)
Konstrukcija: Divas vērtnes
Aksesuāri: Rokturi un slēdzene iekļauti komplektācijā
Dalījums: Atbilstoši esošajām durvīm (skatīt pievienoto rasējumu)
Uzstādīšana: Iekļauj ailes apdari
Piezīme: Pirms pasūtīšanas veikt atkārtotu uzmērīšanu uz vietas

Attēlam ir ilustratīva nozīme

.